## Slide 1
延时符
单片机原理及接口技术
绪 论

## Slide 2
主要内容
★
★
★
★
嵌入式系统
单片机及其特点
单片机的发展趋势
单片机的类型

## Slide 3
1
计算机的新分类
长期以来人们按照计算机的体系结构、运算速度、结构规模、适用领域，将其分为大型计算机、中型机、小型机和微型计算机。
随着计算机技术的迅速发展，计算机技术和产品对其它行业的广泛渗透， 人们以应用为中心、按计算机的嵌入式应用和非嵌入式应用进行新的分类,将其分为通用计算机和嵌入式计算机 。
通用计算机具有计算机的标准形态，通过装配不同的应用软件，以类同面目出现，并应用在社会的各个方面，其典型产品为PC机；
嵌入式计算机则是以嵌入式系统的形式隐藏在各种装置、产品和系统中。
延时符

## Slide 4
2
嵌入式系统
嵌入式系统是以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪、针对具体应用系统、对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。
嵌入式计算机在应用数量上远远超过了各种通用计算机，现在人人一部手机就是嵌入式系统，一台通用计算机的外部设备中就包含了5-10个嵌入式微处理器，键盘、鼠标、软驱、硬盘、显示卡、显示器、网卡、Modem、声卡、打印机、扫描仪、数字相机、USB集线器等均是由嵌入式处理器控制的。在制造工业、过程控制、通讯、仪器、仪表、汽车、船舶、航空、航天、军事装备、家电产品等方面无不是嵌入式计算机的应用领域。
延时符
什么是嵌入式系统？

## Slide 5
嵌入式系统的核心部件
嵌入式系统的核心部件有以下三类：
1.嵌入式微处理器((Embedded MicroprocessorUnit,EMPU)MPU)：
功能同标准的CPU，但在工作温度、 电磁干扰、可靠性等方面做了各种增强。
例如ARM,32位微处理器，以它为核，构成多种ARM嵌入式系统，用于信息处理、
多媒体技术等高科技领域。
2. 嵌入式微控制器(MicroController Unit, MCU又称单片机)。
将计算机的基本部分（CPU 存储器 IO接口）集成在一块芯片上的微机，
用于常规的控制和检测。
3. 数字信号处理器DSP (Digital Signal Processor, DSP)
DSP处理器对系统结构和指令进行了特殊设计，使其适合于执行DSP算法，
编译效率较高，指令执行速度也较高。
延时符

## Slide 6
3
单片机
（1）什么是单片机
全称单片微型计算机(Single-Chip Microcomputer)
又称微控制器MCU(Micro Controller Unit),是将计算机的基本部分微型化,使之集成在一块芯片上的微机。片内含有CPU、ROM、RAM、并行I/0、串行I/O、定时器/计数器、中断控制、系统时钟及系统总线等，它本身就是一个嵌入式系统。
定义：单片机是在一块芯片中集成了CPU、ROM、RAM、定时器/计数器、和多功能I/0接口等计算机所需要的基本功能部件的大规模集成电路，又称MCU。
延时符

## Slide 7
（2）单片机的发展趋势
1）单片机的字长由4位、8位、16 位发展到 32位。
这几种字长的MCU目前同时存在于市场，由于单片机主要用于控制，目前8位的MCU 仍然占主流地位，只有在精度要求特别高的场合如图像处理等，才采用16位、32位的MCU, 用户可以根据产品的需要进行选择。
2）运行速度不断提高。
单片机的使用最高频率由6MHz、12MHz 、24MHz、 33MHz、发展到 40MH以至更高。
3）单片机内的存储器变化：
* 存储容量越来越大，由1KB、 2KB、 4KB、 8KB、 16KB、 32KB、发展到 64KB 等。
延时符

## Slide 8
* ROM存储器的编程越来越方便
有 ROM型（掩模型）、OTP型（一次性编程）、EPROM（紫外线擦除编程）、EEPROM（电擦除编程）及FLASH（闪速编程）。
* 编程（烧录）方式也越来越方便，目前有脱机编程、在系统编程（ISP）、在应用编程（IAP）。
以上各类产品并存，可供用户选择。
4 ) I/O端口多功能化。
单片机内除集成有并行、串行接口外，还集
成有A/D、D/A、LED/LCD显示驱动、WDT（看门狗）、新的多种的串行接口如USB等。
延时符

## Slide 9
以上单片机各有各的应用场合，根据产品要求、性价比等情况选择。
目前有影响的单片机厂家有：
多个厂家生产的 8051系列单片机（简称51单片机）
Motorola ：68HCXX系列。
Zilog：Z86EXXXPSC系列。
Texas：MSP430FXX系列。
Atmel: AVR单片机系列
多个公司生产32位ARM系列
其中市场占有最高的是8051系列单片机。51单片机最早是Intel公司推出的，称为MCS-51 。目前世界上很多知名的IC厂家都生产51单片机。如：
延时符

## Slide 10
Atmel: ISP型 AT89S51/52 、 USB型 89C5130/5136。
Cyress： 51内核集中于USB控制器接口上。
如 CY7C64345XX、 CY7C68XXX。
Maxim：采用加密技术、增加网络功能的51单片机。
如DS87XX DS5250 等
Silicon ：集成了ADC、DAC、 USB 、温度传感器的C8051
系列。
ADI: 以 8051内核的符合工业标准的ADUc812/848系列。
中国南通国芯微电子公司：南通普芯的STC89CXX
中国上海普芯达公司：CW89F、 CW89FE系列。
延时符

## Slide 11
目前为止，8051单片机已有数百个品种，并且还不断推出功能更全更强的51产品，如能直接使用USB接口的51单片机，不少大规模集成芯片把51单片机作核心集成于专用芯片内，还有指令与51单片机兼容的 16位单片机.......，其他类型的单片机均未发展到如此规模，这些都保证了51单片机的先进性和广泛适用性。
因此51单片机成为教学的首选机型。
延时符

## Slide 12
（3）8051系列单片机类型
8051系列单片机品种很多，如果按照存储器ROM配置状态,可划分为：
片内无EPROM型，如80(C)3X。
片内ROM型，如80(C)5X;
片内EPROM,如87(C)5X；
片内FLASH EEPROM型，如89C5X;
片内EEPROM ISP型(可在系统编程）如89S5X。
注： X=1或2.，如80(C)3X可表示8031、8032、80C31和80C32共4种产品。
它们的区别后面会介绍。
延时符

## Slide 13
如果按照其功能，则可划分以下一些类型
1.基本型（普通型）
基本型有8031(已经淘汰）、8051、8751、89C51/S51等。
基本型的代表产品是8051，其基本特性如下：
(1)一个8位CPU和指令系统。
(2)128字节的片内RAM。
(3)21个特殊功能寄存器。
(4)32线并行I/O口。
(5)2个16位定时/计数器。
(6)一个全双工串行口。
延时符

## Slide 14
(7)5个中断源、2个中断优先级的中断结构。
(8)4KB片内ROM。
(9)一个片内时钟振荡器和时钟电路。
(10)片外可扩展64KBROM和64KBRAM。
由此可见,它本身就是一个功能相当强的8位微型机。
2.增强型
有8052、8032、8752,此类型单片机的内ROM和RAM容量比基本型的增大一倍,同时把16位计数增为3个。
延时符

## Slide 15
（3）低功耗型
有80C5X、80C3X、87C5X.这类型号带有“C”字的单片机采用CHMOS工艺,其特点是功耗低。
另外还有内含DMA、A/D、USB总线等。
由于单片机结构完整、不涉及操作系统，易学易懂、价格便宜、方便动手实践，因此它是嵌入式系统学习的入门课，通过它，既学习了硬件、也学习了软件，是工科学生的重要基础课，有了基础理论知识、掌握了基本方法，再学习ARM等其他高端嵌入式就是轻车熟路了。
延时符

## Slide 16
THANKS
延时符